Numer postępowania:

SR/XV-270-33-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 1 APARAT USG Z DWOMA GŁOWICAMI

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT USG Z DWOMA GŁOWICAMI – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. | Tak Ilość skrętnych kół z blokadą: 4 |  | Bez punktacji |
| 6. | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2018 roku | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości | Tak Obrót o kąt: min. 50º (+/- 25 stopni) Regulacja wysokości w zakresie min.: 100 mm |  | Bez punktacji |
| 8. | Czas uruchomienia aparatu. Start systemu od uruchomienia do czasu pojawienia się obrazu | max. 60 sekund - podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu | Tak przekątna min. 10’’ rozdzielczość min. 1024 x 768 |  | Bez punktacji |
| 10. | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak min. 12 bit ADC |  | Bez punktacji |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy systemu. | Tak min. 1-20 MHz - podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. | Tak min. 250 dB - podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. | Tak min. 4 - podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Bezpinowe złącza głowic | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Zasłaniane porty głowic w przypadku braku głowicy w porcie | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę) | Tak min. 2000 Hz |  | Bez punktacji |
| 18. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę) | Tak min. 500 Hz |  | Bez punktacji |
| 19. | Zakres prędkości Color Doppler (CD) | Tak min. +/- 3,5 m/sek |  | Bez punktacji |
| 20. | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak min. +/- 9 m/sek |  | Bez punktacji |
| 21. | Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW) | Tak min. +/- 20 m/sek |  | Bez punktacji |
| 22. | Odświeżanie obrazów w trybie 4D – frame rate | Tak min. 30 Hz |  | Bez punktacji |
| 23. | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu | Tak min. 40 cm |  | Bez punktacji |
| 24. | Obrazowanie harmoniczne dostępne na wszystkich głowicach | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Obrazowanie harmoniczne odwróconej fazy dostępne na wszystkich głowicach | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY). Podać. | Tak min. 30000 obrazów w trybie 2D - podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Tryby pracy aparatu: • 2D (B-mode), • M-mode, • Color Doppler (CD), • Power Doppler (PD), • Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), • TRIPLEX • DUPLEX • Podać. | Tak •min. 3 częstotliwości bazowych dla tryby B-Mode •min. 3 częstotliwości bazowe dla trybów CD/PD - podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu | Tak min. 5 stopni ustawień |  | Bez punktacji |
| 29. | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR, lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu | Tak min. 5 stopni |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość podziału ekranu na 2 oraz 4 obrazy w trybie obrazowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Możliwość rozbudowy o moduł ciągłego dopplera CW | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Możliwość rozbudowy o Anatomiczny M-Mode | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Możliwość rozbudowy o Pakiet pomiarów kardiologicznych | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | Tak min. przekątna : 21,5” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  | Bez punktacji |
| 37. | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy. Podać. | Tak min. 8 - podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. Podać krotność. | Tak min. 10 krotny - podać |  | Bez punktacji |
| 39. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): • położniczych, • ginekologicznych, • urologicznych, • jamy brzusznej, • ortopedycznych, • tarczycy, • naczyniowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Pomiary odległości , pola powierzchni, objętości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). Podać. | Tak min. 25kHz - podać |  | Bez punktacji |
| 43. | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD). Podać. | Tak min. 9kHz - podać |  | Bez punktacji |
| 44. | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW). Podać. | Tak min. 60kHz - podać |  | Bez punktacji |
| 45. | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). Podać. | Tak min. 0,2 - 25 mm - podać |  | Bez punktacji |
| 46. | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). Podać | Tak min. +/- 88 stopni - podać |  | Bez punktacji |
| 47. | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i oraz portami USB na przedniej ścianie aparatu. Opisać. | Tak - opisać |  | Bez punktacji |
| 48. | Wbudowany dysk twardy. | Tak min. 1TB |  | Bez punktacji |
| 49. | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, WMV, AVI | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Wyjście (output) sygnałów: DVI, Video | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Możliwość zmiany zakresu częstotliwości dla trybu B-mode oraz trybach Dopplerowskich, | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Głowica conveks do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych | Tak •Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal •min. Ilość elementów: 192 •min. Zakres częstotliwości: 1 – 6 MHz |  | Bez punktacji |
| 53. | Głowica endowaginalna do badań ginekologicznych | Tak •min. Ilość elementów: 256 •min. Zakres częstotliwości: 3 – 10 MHz •pole widzenia min. 220 stopni |  | Bez punktacji |
| 54. | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczną do badań echa serca | Tak •Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal •min. Ilość elementów: 64 •min. Zakres częstotliwości: 1 - 5 MHz •min. kąt patrzenia głowicy 90 stopni |  | Bez punktacji |
| 55. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań piersi | Tak •min. Ilość elementów: 256 •min. Zakres częstotliwości: 3 – 12 MHz •szerokość czoła głowicy min. 60mm |  | Bez punktacji |
| 56. | Możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną do badań 3D/4D typu endo | Tak •min. Ilość elementów: 192 •Zakres częstotliwości min 3-10MHz •min. kąt patrzenia głowicy: 160 stopni •kąt skanowania projekcji 3D/4D (sweep angle) min. 120o |  | Bez punktacji |
| 57. | Możliwość rozbudowy o głowice convex objętościowy do diagnostyki 4D | Tak •Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal •min. Ilość elementów: 192 •min. Zakres częstotliwości: 1 - 6 MHz •min. kąt patrzenia głowicy 75 stopni |  | Bez punktacji |
| 58. | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do wzmocnienia wizualizacji igły biopsyjnej, stan na dzień składania ofert | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne, stan na dzień składania ofert | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Możliwość rozbudowy o funkcje Elastografii fali podłużnej na na głowicach liniowych oraz endo. stan na dzień składania ofert | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | W trybie elastografii możliwość wykonywania pomiarów – elasto Strain, stan na dzień składania ofert | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar przezierności karkowej NT | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D. w tym funkcję zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View, stan na dzień składania ofert | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Dostępne protokoły BIRADS | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Podać typ. | Tak Cyfrowy printer – podać typ |  | Bez punktacji |
| 66. | Zasilanie | Tak 220 - 240V 50 – 60Hz |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XIV |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Oznaczenie sprzętu znakiem CE | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .