Numer postępowania:

SR/XV-270-33-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 4 ENDOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY EUS O SKANOWANIU LINIOWYM

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDOSKOP ULTRASONOGRAFICZNY EUS O SKANOWANIU LINIOWYM – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Rodzaj obrazu wideo - Chip CCD - kolor | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Pole Widzenia wideo - 100° | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Kierunek widzenia - Boczny 55° | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Głębia ostrości - 3 -100 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Średnica zewn. Końcówki - 14,6 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Średnica zewn. sondy - 12,6 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zakres odchylenia końcówki - G:130o D: 90o P:90o L: 90o | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Długość robocza sondy - 1250 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego - 3,7 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora. - 4 przyciski | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Funkcja Kontrastowania Echo Harmonicznego z funkcją wykrywania sygnałów szerokopasmowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zakres skanowania EUS - liniowe 180o | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Funkcje ultrasonograficzne : B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode,Powerflow-mode | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Częstotliwości pracy EUS : 5 / 6 / 7,5 / 10 MHz | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Kompatybilność z torem wizyjnym Evis Exera II, Evis Exera III | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SIWZ w Rozdziale XIV |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .