Numer postępowania:

SR/XV-270-23-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI SŁUCHU

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URZĄDZENIE DO DIAGNOSTYKI SŁUCHU – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE, WYPOSAŻENIE |
| 5. | Wymiary max urządzenia 209 x 98 x 52 mm | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Waga max. 550 g | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Klasa ochrony przed penetracją (IP code) min IP 25 | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Wbudowany kolorowy, dotykowy wyświetlacz max wymiarach 240 x 320 pikseli, | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Akumulator do ponownego ładowania: 4.8 V NiMH | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Maksymalny czas działania z bateriami w pełni naładowanymi: od 6 do 8 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Pamięć wewnętrzna urządzenia min 800 zapisanych wyników | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Oprogramowanie do komputera: Import wyników badań, eksport danych pacjentów oraz ustawień urządzenia poprzez port USB -Różne opcje raportowania, wydruków i formatów eksportu wyników - Funkcje zarządzania urządzeniem i wyszukiwania pacjentów - Konfigurowanie urządzenia i aktualizacja oprogramowania - Podgląd, porównanie, wydruk i komentarze do wyników - Archiwizacja i kopia zapasowa - Wgrywanie danych pacjentów do urządzenia - Eksport do PDF wyników badań - Aktualizacja urządzenia do nowego firmware | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Możliwość sterowania badaniami z urządzenia i komputera | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | ABR – badanie ucha Lewego, Prawego i obuusznie Typy bodźców: Clik (0,7 do 6 kHz), Chirp (szerokopasmowe, 1 do 8 kHz), sygnał Ton Burst dla 500Hz,750 Hz, 1 kHz, 1.5kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz Poziomy bodźca: od 0 do max. 95 dB nHL Częstotliwość bodźca: 10,1, 20,3, 30,7, 40,3, 69,9, 81,2, 90,4 Hz (domyślnie) + częstotliwość stymulacji specyficzna dla użytkownika od 10 do 100 Hz; tryb szybkości: 10, 20, 30, 40, 69, 81, 90 Hz Ciągłe monitorowanie impedancji elektrody Odrzucanie artefaktów: ważone uśrednianie, filtr wycinający (50/60 Hz, samostrojenie ) Polaryzacja bodźca dodatnia, ujemna, naprzemienna Automatyczne wykrycie fali V z opcjonalnym kryterium min fali V: 0,20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200nVpp Dodatkowe parametry: widmo rozproszone, automatyczne rozpoczęcie, zatrzymanie, tryb szybkości Uśrednianie : 1000 do 20000, krok 1000 Okno automatycznego oznaczania (stałe): interwał bodźca 0 do +1.5ms (minimum 10.5 ms, maksimum 25 ms) Automatyczny start przy impedancji min: R ≤ 6 kΩ, ΔR ≤ 4 kΩ Słuchawka Kostna B-81 Słuchawki nagłowne DD65v2 Elektrody żelowe min 300 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | ASSR: Procedura poziomu adaptacyjnego (oszacowanie progu) • Pasma stymulacji: 1⁄2 oktawy, 1 oktawa, 3 pasma ( 0.3-1kHz, 1-3kHz, 3-10kHz, szerokopasmowe (0.25-8kHz ) • Częstotliwość bodźca: 41 ± 1,5 Hz (40 Hz ASSR) i 85 ± 1,5 Hz (80 Hz ASSR), automatyczna (37 do 163 Hz, w zależności od częstotliwości); widmo rozproszone: ± 2% • Ustalony poziom bodźca: 10 do max. 100 dB nHL rozmiar kroku: 10 dB • Adaptacyjny poziom bodźca: 10 do max. 100 dB nHL rozmiar kroku: 10 dB • Częstotliwości: 0,25, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8 kHz • Liczba uśrednień: od 240 do 900 s; rozmiar kroku: 30 s • Kryterium zatrzymania z powodu szumu: 0 do 20 nV; rozmiar kroku: 1 nV • Wyświetlanie i przechowywanie przebiegu fali, impedancji, progu artefaktu, częstotliwości modulacji • Szum maskujący przeciwstronny (opcjonalnie): 0 do 60 dB nHL; rozmiar kroku: 5 dB • Kontrola impedancji elektrody | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł estymacji progu słyszenia DPOAE - Częstotliwości f2: 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kHz - Poziom bodźca L2: 15 do 65 dB SPL (algorytm automatycznego wykrywania progu) - Minimalny poziom bodźca L2: 15 do 30 dB SPL; wielkość skoku: 5 dB - Początkowy poziom bodźca: 30 do 60 dB SPL; wielkość skoku: 5 dB | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Interaktywnego testu graficznego audiometrii tonalnej dla dzieci powyżej 4 roku życia - Częstotliwości: 0,25, 0,5, 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 kHz ; opcjonalnie: 5 kHz zamiast 6 kHz - Dźwięk: od -10 do maks. 80 dB HL | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Możliwość rozbudowy urządzania o moduł tympanometrii | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Otoemisji akustycznych TEOAE, DPOAE | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Audiometrii tonalnej na przewodnictwo powietrzne, kostne wraz z przyciskiem pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wszystkie moduły do badania diagnostyki słuchu muszą zawierać się w jednym urządzeniu | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Serwis kalibracyjny w cenie urządzenia | Tak - podać |  | Punktacja: 5 letni serwis – 20 pkt 3 letni serwis – 8 pkt 2 letni serwis – 2 pkt |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

Urządzenie do diagnostyki słuchu:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do diagnostyki słuchu | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |