Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 7

## APARATURA NARZĘDZIOWA

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GIĘTKI WIDEORHINOLARYNGOSKOP HD – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Giętki wideorhinolaryngoskop wyposażony w zintegrowane źródło światła LED | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Giętki wideorhinolaryngoskop kompatybilny z torem wizyjnym Telepack+ posiadanym przez Zamawiającego | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej sondy wziernikowej 3,7 mm (±1mm) | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Kąt widzenia min. 100° | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Długość robocza 30 cm (±1cm) | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Kąt wygięcia końcówki dystalnej min. 140° / 140° (góra/dół) przy pomocy dźwigni umieszczonej w głowicy wideorhinolaryngoskopu | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Głowica wideorhinolaryngoskopu wyposażona w min. 3 przyciski do poruszania się w menu i wywoływania funkcji sterownika kamery w tym 2 przyciski programowalne | Tak |  | Bez punktacji |
| ZESTAW DO SIALOENDOSKOPII |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 12. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 16. | Optyka miniaturowa do ślinianek 0, półsztywna o długości roboczej 10 cm, średnicy 1,6 mm, wyposażona w kanał roboczy 0,85 mm oraz kanał płuczący 0,25mm, długość całkowita 140cm – 2 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Ekstraktor do kamieni, śr. 0,6 mm, 3 drucikowy koszyk, sterylny, jednorazowego użycia – 3 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

PAKIET nr 7: Aparatura narzędziowa

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Giętki wideorhinolaryngoskop HD | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do sialoendoskopii | 2 zestawy |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |