Numer postępowania:

SR/XV-270-22-EFK/22

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 8

## ROZSZERZENIE URZĄDZENIA DO POMIARÓW KAPNOGRAFII 
ORAZ CZUJNIKI DO KAPNOGRAFII

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZSZERZENIE URZĄDZENIA DO POMIARÓW KAPNOGRAFII ORAZ CZUJNIKI DO KAPNOGRAFII – 1 zestaw |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Moduł / rozszerzenie wieloparametrowe umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności kardiomonitorów posiadanych przez Zamawiającego o pomiar kapnografii oraz do dwóch pomiarów ciśnienia krwawego, temperatury. Zamawiający posiada kardiomonitory z serii IntelliVue, marki Philips. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Moduł umożliwiający pracę w transporcie wraz posiadanymi modułami transportowymi IntelliVue X3. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Możliwość podłączenia czujników do kapnografii w strumieniu głównym oraz w strumieniu bocznym. Zamawiający wymaga dostarczenia w komplecie 4 szt. czujników w strumieniu bocznym w technologii Respironics. 4 sztuki | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zakres pomiarowy min. 0-150 mmHg, zakres pomiarów oddechów min. 2-150 rpm, dokładność min. +/-1 oddech na minutę. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Rozszerzenie wieloparametrowe / urządzenie zewnętrzne do wykonywania pomiarów EKG z 12 odprowadzeń. 1 sztuka | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 8: Rozszerzenie urządzenia do pomiarów kapnografii oraz czujniki do kapnografii

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozszerzenie urządzenia do pomiarów kapnografii oraz czujniki do kapnografii | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |