Numer postępowania:

SR/XV-270-15-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 2

## RESPIRATOR

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR – 2 sztuki |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2021. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 6. | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Kompresor wbudowany w podstawę respiratora. Kompresor musi się załączać automatycznie przy braku zasilania w sprężone powietrze. Praca na kompresorze w pełnym zakresie wszystkich parametrów | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora (sam respirator bez kompresora) na nie mniej niż 0,5 godziny pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora kompresora na nie mniej niż 0,5 godziny | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 14. | Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 15. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | Tak |  | Bez punktacji |
|  | CMV/ Assist – IPPV |  |  |  |
| 16. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Wentylacja spontaniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Wdech manualny | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | lub |  |  |  |
|  | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego |  |  |  |
|  | lub |  |  |  |
|  | Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem poziomu PEEP i FiO2 oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta |  |  |  |
|  | lub |  |  |  |
|  | Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego oferowanego respiratora |  |  |  |
|  | lub |  |  |  |
|  | Moduł do każdego respiratora wraz z min 50 akcesoriami przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego |  |  |  |
| 29. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | Tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 30. | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do150 l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu, 5 pkt za większy zakres |
| 41. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 cmH2O | Podać |  | Punktacja: 0 pkt za brak funkcji lub w mniejszym zakresie regulacji, 5 pkt za ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w podanym lub szerszym zakresie |
| 43. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1% | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| POMIARY PARAMETRÓW |
| 44. | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Pomiar ciśnienia plateau | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 61. | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| MONITOR GRAFICZNY |
| 62. | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | Tak – podać przekątną całkowitą |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu, 5 pkt za przekątną >14” |
| 63. | Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 64. | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie |  |  |  |
| 66. | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin. Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu, 5 pkt za >48 h |
| ALARMY/SYGNALIZACJA |
| 68. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 70. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Alarm wysokiego ciśnienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Alarm rozłączenia układu oddechowego oparty na pomiarach i porównaniach objętości/przepływu wdechowej i wydechowej lub alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  | Punktacja: Alarm rozłączenia – 5 pkt. |
| 79. | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  | Bez punktacji |
| 80. | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 81. | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak |  | Bez punktacji |
| INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 84. | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Podać |  | Punktacja: 0 pkt- brak możliwości wyboru krzywej przepływu, 5 pkt za możliwość wyboru krzywej przepływu kwadratowej i opadającej |
| 85. | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 86. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 89. | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 90. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 91. | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny ze zintegrowanym pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora: 1 op. filtrów jednorazowych do każdego respiratora. Konstrukcja respiratora uniemożliwiająca użycie urządzenia bez filtra | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 96. | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora, 1 opakowanie filtrów jednorazowych do każdego respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 97. | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | Tak |  | Bez punktacji |
| POZOSTAŁE |
| 101. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa do każdego aparatu) | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 2: Respirator

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator | 2 sztuki |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |