Numer postępowania:

SR/XV-270-24-EFK/23

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 1

## INKUBATOR NOWORODKOWY 
(DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD WCZEŚNIAKIEM I NOWORODKIEM)

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INKUBATOR NOWORODKOWY – 1 sztuka |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa sprzętu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2022. Wymagane jest zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 8100 cm2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie w min. zakresie 30 cm | Tak |  | Punktacja: najszerszy zakres - 10 pkt. |
| 8. | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 3% | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec min. 2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz LCD przekątnej min. 7 cali, umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora. | Tak |  | Punktacja: Przekątna ekranu 7’ – 0 pkt >7” – 5 pkt >8” – 10 pkt |
| 12. | Możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia ekranu LCD | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| KOPUŁA INKUBATORA |
| 13. | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Otwierane dłuższe ścianki kopuły o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 16. | Otwory pielęgnacyjne min. 6 sztuk | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Uszczelnione otwory (przepusty) min. 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowalnymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 19. | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności otwierania kopuły inkubatora. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 25. | Swobodny dostęp do inkubatora z 4 stron | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu max. 45 dB | Tak |  | Punktacja: Wartość poniżej 44 dB – 10 pkt. |
| REGULACJA NAWILŻANIA |
| 27. | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Współpraca z jednorazowymi (jednopacjentowymi) zestawami do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody | Podać TAK/NIE |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| REGULACJA TEMPERATURY |
| 31. | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 – 38°C | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35–38,0°C | Tak |  | Bez punktacji |
| TLENOTERAPIA |
| 33. | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). | Tak |  | Bez punktacji |
| MONITOROWANIE |
| 35. | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - wilgotność względna, - poziom SpO2, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki | Tak |  | Bez punktacji |
| ALARMY |
| 38. | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji: | Tak |  | Bez punktacji |
| a) | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | Tak |  | Bez punktacji |
| b) | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | Tak |  | Bez punktacji |
| c) | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Tak |  | Bez punktacji |
| d) | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| e) | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Tak |  | Bez punktacji |
| ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY |
| 39. | Certyfikat zgodności CE | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestru Wyrobów Medycznych | Tak |  | Bez punktacji |
| EKSPLOATACJA |
| 41. | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. | Tak |  | Bez punktacji |
| WYPOSAŻENIE |
| 43. | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia: 3 sztuki | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji: 1 sztuka | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Pokrowce bawełniane na materacyk: 2 sztuki | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Przylepce do mocowania czujnika temperatury: 8 sztuk | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Jednorazowe (jednopacjentowe) zestawy do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody: 5 sztuk | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 50. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące – maks. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów, w tym szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i montaż (instalacja i uruchomienie) przedmiotu zamówienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Czas reakcji serwisu, max. 72 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Dokument producenta informujący o częstotliwości przeglądu w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą mikroskopu | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

PAKIET nr 1: Inkubator noworodkowy (do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | ilość | VAT% | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator | 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |